JIBIMED

江阴滨江医疗设备有限公司始建于1970年，至今已有39年生产历史，前身为江阴化轻机械设备厂，专业制作各类化工机械设备及各种非标金属结构件。1988年与上海医疗器械工业（集团）公司合作，研制了不锈钢电热蒸馏水器及不锈钢手提式电热蒸汽消毒器，该产品在当时一举填补了国内空白。目前主要产品有：立式压力蒸汽灭菌器、卧式压力蒸汽灭菌器、
台式快速蒸汽灭菌器、手提式压力蒸汽灭菌器、不锈钢电热蒸馏水器、紫
外线杀菌灯车

| 技术参数 | LS-B35L | LS-B50L | LS-B75L | LS-B100L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室有效容积 | 35L(φ318×450) mm | 50L( φ340×550) mm | 75L(φ400×600) mm | 100L(φ440×650) mm |
| 额定工作压力 | 0.22MPa |
| 额定工作温度 | 134℃ |
| 最高工作压力 | 0.23Mpa |
| 热均匀度 | ≤±1℃ |
| 计时选择范围 | 0～60min |
| 温度选择范围 | 105～134℃ |
| 功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz |
| 外形尺寸(mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 |
| 运输体积(mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 |
| 毛/净重 | 56Kg/ 42Kg | 68Kg/ 50Kg | 90Kg/70Kg | 105Kg/85K |

性能和特点：

1.优质全不锈钢材料；2.指示灯显示工作状态（数码显示工作状态,触摸式按键）；

3.超温，超压自动保护功能；4.双刻度读数压力表；5.断水保护控制；6.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机；7.操作简单,安全可靠；8.配有双层不锈钢网篮。